|  | Корпорация «Электронный архив» тел.: (495) 792-31-31, факс: (495) 251-36-03 Web-сайт: www.elar.ru E-mail: info@elar.ru |
| --- | --- |

Скоростной комплекс высококачественного сканирования 
ЭЛАР ПауэрСкан К625-А1 и К650-А1

ПауэрСкан К625-А1                                                     ПауэрСкан К650-А1

Назначение

# Комплексы высококачественного сканирования ЭЛАР ПауэрСкан К625-А1 и К650-А1 предназначены для бережного и быстрого сканирования оригиналов исторической и культурной ценности, ветхих документов, толстых книг, каталогов, описей, крупноформатных чертежей и карт, а также слайдов, негативов на стекле и т.д. и т.п. Комплексы позволяют создавать высококачественные электронные образы оригиналов с максимальной производительностью.

Функциональные возможности

- Сканирующая камера CCD 3x20400pix;

- Быстрая автоматическая система фокусировки изображения;

- Оптическое разрешение на формате A1 – 600 dpi;

- Макросканирование объектов, плёнок и деталей документов с разрешением до 1000 dpi включительно;

- Режимы сканирования: цветной 24 бита (16 миллионов цветов), полутоновый 8 бит (256 уровней серого), черно-белый 1 бит;

- Система подсветки, гарантирующая отсутствие бликов на поверхности сканируемых оригиналов;

- Интегрированная система обработки текстуры и рельефа оригиналов, повышающая детализацию и реалистичность изображения;

- Несколько режимов освещения, коррекция освещенности в режиме реального времени;

- Проявление рельефа и фактуры оригинала посредством управления системой освещения;

- Выравнивание текста, коррекция изгиба переплёта, цветокоррекция и работа с цветовыми профилями ICC;

Бережное сканирование

Комплексы ЭЛАР ПауэрСкан К625 и К650 полностью исключают риск повреждения оригиналов, позволяя сканировать любые документы и предметы, в том числе ветхие и особо ценные. Прижимное стекло, оснащённое системой контроля силы прижима, бесконтактный способ сканирования и безопасное освещение без ультрафиолетового и инфракрасного излучения гарантируют сохранность документов в процессе оцифровки.

Макросканирование

ЭЛАР ПауэрСкан К625-А1 и К650-А1 обеспечивает специальную функцию макросканирования для оцифровки отдельных фрагментов оригинала (объектов) размерами до формата 420х297 мм с оптическим разрешением без интерполяции не менее 1000 dpi.

В режиме макросканирования осуществляется возможность оцифровки отдельных участков оригиналов (объектов) с оптическим разрешением без интерполяции:

- на формате 841х594 мм – не менее 600 dpi;

- на формате 594х420 мм – не менее 800 dpi;

- на формате 420х297 мм – не менее 1000 dpi;

Высокое оптическое разрешение позволяет передать мельчайшие детали и особенности документа на выбранном участке оригинала. Макросканирование реализуется перемещением фото сенсора ближе к оригиналу, обеспечивая высочайшее качество с оптическим разрешением  до 1000 dpi включительно, необходимое  для исследовательских и реставрационных применений.

Полиграфическое качество образов

Высококачественный фотоприемник, интегрированная система контроля текстуры и рельефа, и система управления масштабом сканирования обеспечивают оптическое разрешение до 1000 dpi, при глубине цвета до 42 бит. Контроль освещения и цветопередачи обеспечивают репрографическое качество отсканированных образов. Для точного воспроизведения цвета при последующем репринте поддерживаются цветовые ICC-профили. Для детального отображения рельефа и текстуры живописи и предметов реализован режим специальной несимметричной синхроподсветки.

Высочайшая скорость сканирования

ЭЛАР ПауэрСкан К625 и К650 – самые скоростные комплексы в мире с высочайшим качеством сканирования. Они позволяют оцифровать оригиналы формата А1 (2xА2) с максимальным разрешением и записать полноцветный файл всего за 23,8 секунды при оптическом разрешении 600 dpi.

Максимальная производительность

Режим реверсного (двунаправленного) сканирования исключает холостой проход камеры над оригиналом, сокращая время простоя сканера перед началом следующего сканирования.

Уникальная технология сканирования с одновременной записью образа позволяет решить характерную для процесса высококачественного сканирования проблему – значительную задержку во времени на передачу и сохранение данных изображения на жесткий диск компьютера. Данное решение обеспечивает значительный прирост производительности комплексов ЭЛАР ПауэрСкан, что  особенно эффективно при работе с файлами высококачественных изображений большого объёма, получаемых в процессе сканирования оригиналов большого формата.

Эргономичный дизайн

ЭЛАР ПауэрСкан К625 и К650 имеют эргономичный дизайн. Встроенный управляющий компьютер обеспечивает удобную и максимально продуктивную работу оператора.

Универсальность

Комплексы ЭЛАР ПауэрСкан К625 и К650 превосходно приспособлены для работы с различными оригиналами. Их модульная конструкция позволяет оцифровывать книги высотой до 50 см и весом до 40 кг. Книжная колыбель, встроенная в раму стола сканера, легко меняется на плоскую поверхность стола сканирования.

Благодаря широкому выбору дополнительных аксессуаров эти системы позволяют сканировать любые документы. Уголковые держатели предназначены для книг с неполным раскрытием. Вакуумный стол бережно разглаживает карты, планы и чертежи. Стол с фоновой подсветкой на просвет обеспечивает оцифровку негативов и слайдов.

Программное обеспечение

Базовое программное обеспечение YooScan поставляется в комплекте с системами и обладает всеми необходимыми функциями для поточного высококачественного сканирования. В программном обеспечении реализованы  функции пакетного сканирования, обрезки изображений, корректировки гаммы, выбора формата и разрешения. Реализован функционал по автоматической обработке изображений (выравнивание, определение размера документа вне зависимости от его расположения при сканировании, разделение книжного разворота и сохранение изображений постранично).

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Тип сканера | Планетарный (сверху-вниз) сканер |
| Тип фото сенсора | Линейный CCD сенсор 3х20400 пикселей с автоматической системой фокусировки |
| Оптическое разрешение без интерполяции | 600 dpi на формате DIN A1 800 dpi на формате DIN A2 1000 dpi на формате DIN A3 |
| Макросканирование | Возможность сканирования с уменьшением расстояния от фото сенсора до оригинала. |
| Выходное разрешение | Выбор от 200 до 1000 dpi включительно |
| Качество изображения | Более 11 lp/mm при оптическом разрешении 600x600 dpi Более 18 lp/mm при оптическом разрешении 1000 x 1000 dpi Нет искажения изображения, т.к. сенсор расположен и движется вертикально над оригиналом под фиксированным углом. |
| Формат оригиналов | Более чем DIN A1 – 1100 мм x 618 мм (43.3" x 24.3») |
| Время сканирования | В цвете 23,8 сек. При оптическом разрешении 600 dpi на формате DIN A1 Экспорт файлов в фоновом режиме во время сканирования Возможен запуск сканирования немедленно после предыдущего |
| Цветность | Внутренняя – в цвете 42 бит, в оттенках серого 12 бит Выходная – в цвете 24 бит, в оттенках серого 8 бит, Ч/Б 1 бит |
| Книжная колыбель и прижимное стекло | Для модели ПауэрСкан К625-А1 Моторизованная книжная колыбель с приводами подъёма и спуска для оригиналов толщиной до 25 см и весом до 25 кг Эргономичный рабочий стол с панелью управления, шарнирным держателем для монитора и U-образным держателем рабочей станции Съёмное моторизованное прижимное стекло формата A1 с системой контроля прижима Автоматическая компенсация силы прижима Сканирование может осуществляться без контакта со стеклом Сканирование может быть запущено при закрытии стекла Стекло автоматически открывается при окончании сканирования Стекло легко убирается одним человеком за 10 секунд Датчики безопасности для оператора и сканируемого оригинала Для модели ПауэрСкан К650-А1 Моторизованная книжная колыбель с приводами подъёма и спуска для оригиналов толщиной до 50 см и весом до 40 кг Съёмное моторизованное прижимное стекло формата A1 с системой контроля прижима Сканирование может осуществляться без контакта со стеклом Сканирование может быть запущено при закрытии стекла Стекло автоматически открывается при окончании сканирования Датчики безопасности для оператора и сканируемого оригинала |
| Подсветка оригиналов | Светодиодные лампы подсветки оригинала с повышенным сроком работы Без опасного ультрафиолетового и инфракрасного излучения Система подсветки соответствует спецификации 2006/25/EC относящейся к группе «безопасных» в отношении к здоровью работников Уникальная система, повышающая детальность отображения рельефа предметов и оригиналов Новая система, гарантирующая отсутствие бликов даже на очень блестящих оригиналах Система подсветки расположена ниже глаз оператора Подсветка работает только во время сканирования |
| Программное обеспечение | ROI (ограничение по ширине зоны сканирования при работе с малыми форматами) Коррекция освещённости «на лету» (в процессе сканирования) Сохранение сразу нескольких настраиваемых изображений (кадров) за один проход сканирования Контроль с предварительным просмотром для проверки, удаления, вставки и добавления изображений Поддержка производства – разделение пользователей (логин), управление мета данными, поддержка профилей METS и т.д. Режим автоматической калибровки Автоматический, в реальном времени контроль качества изображения Автоматическое определение положения документа, автообрезка по формату, выравнивание, автоматическое разделение скана разворота книги на страницы Поддержка цветовых профилей ICC Многоязычный интерфейс программы управления (включая Русский язык) Интерфейс удалённой настройки и управления На базе отказоустойчивой операционной системы Windows х64 |
| Форматы файлов | TIFF одностраничный и многостраничный, TIFF G4, TIFF LZW, DNG, PNG, JPEG, JPEG2000, PDF |
| Интерфейс управления | TWAIN драйвер и API Запуск сканирования: прижимным стеклом педалью управления с клавиатуры |
| Стандартная комплектация | Рабочая станция, мышь и клавиатура Цветовые мишени Color Checker 24 для калибровки USB педаль управления Автоматизированная книжная колыбель для оригиналов толщиной до 25 см и весом до 25 кг (для модели ПауэрСкан К625-А1), и 50 см и весом до 40 кг (для модели ПауэрСкан К650-А1) с независимыми приводами панелей Эргономичный рабочий стол с шарнирным держателем плоского LCD монитора (для модели ПауэрСкан К625-А1) Моторизованное прижимное стекло A1 с системой контроля прижима |
| Дополнительная комплектация | Система подсветки прозрачных оригиналов 40x43 или 80х43 см Держатель для книг с разворотом 100°/120°/140° Профессиональный монитор, соответствующий формату рабочей зоне 16:9, размером не менее 22” Full HD |
| Дополнительное программное обеспечение | Программное обеспечение LIMB для пакетной обработки: Обработка образов в пакете Контроль качества образов Распознавание текста Структуризация пакетов Индексирование и добавление мета данных Пост-обработка пакета Публикация пакетов Мониторинг результатов работы и т.д. |
| Гарантия | Стандартная гарантия 12 месяцев, включая систему поддержки гарантия на оборудование (замена или ремонт частей) оказание технической помощи (поддержка и диагностика) обновление ПО Так же доступны программы расширения поддержки до 5 лет |
| Размеры и вес | 1990 мм (ш) x 1620 мм (д) x 1840 мм (в) (с рабочим столом) 310 кг (с рабочим столом) |
| Электропитание | 220 Вольт, 300 Ватт |

ПроСофт-ПК   Центр техники ввода и архивации документов
тел.\факс (495) 792-31-31   
E-mail: info@prosoft-pc.ru         http:\\ www.prosoft-pc.ru